## Slide 1: Открытый маршрут проектирования ASIC и статический временной анализ
Коршунов Андрей Владимирович
доцент кафедры ПКИМС МИЭТ

## Slide 2: План занятия
1) Режим занятия: лекция + демонстрация запуска программ
2) Повторение и самостоятельная работа после занятия в свободном режиме
Принципы проектирования
Логическая симуляция
Логический синтез
Временной анализ и ограничения
Библиотека
Реализация маршрута OpenLane

## Slide 3: Принципы проектирования

## Slide 4: Процесс проектирования ИС
Спецификация
9 bit  resolution  10 bit
18 MHz  conversion rate  30 MHz
18 MHz  clock frequency  30 MHz
Integral nonlinearity  1 LSB
. . . . . . . .
Проект ИС
Преобразование спецификации в набор данных для изготовления
Процесс проектирования

## Slide 5: Проблемы, решаемые на одном уровне проектирования
Менее детализированное
Более детализированное представление
нет
да
Синтез
Оптимизация
Верификация
Требования выполнены?
Проект
Верификация
Процес проектирования предполагает многократное прохождение этапа синтеза и последующей верификации результата
Синтез:
Ручной
Автоматизированный
Автоматический

## Slide 6: Методы верификации
Формальная верификация
  конструкция на разных уровнях проектирования имеет логически эквивалентную функцию
Статический временной анализ
  Задержка пути рассчитывается как сумма задержек элементов без моделирования логики
Симуляция
  Воспроизводится поведение объекта во времени
Эмуляция
  Использование устройства, которое работает как проверяемая система, подача тестовых векторов, проверка выходного сигнала
Прототипирование
  Создание аппаратной реализации (обычно ПЛИС) проекта и его тестирование

## Slide 7: Обобщенный маршрут
Разработка RTL
Логический синтез и оптимизация
Логические вентили
Физическое представление (топология)
Физический синтез
Спецификация
Разработка схемы
Транзисторы
Топология
«Ручное» физическое проектирование
Верификация
Концепция
Архитектура
Алгоритм
Высокоуровневое проектирование
Заказной (Custom)
RTL2GDS
Моделирование на транзисторном уровне
Схема vs. Топология
Проверка норм
Проверка эквивалентности
Временной анализ
Логическая симуляция
Front-End
Back-End

## Slide 8: Традиционный маршрут RTL2GDS
Функциональное описание
(RTL)
Симуляция и отладка
Logic Synthesis
Formal Verification
(RTL Vs Gate level circuit)
Pre-layout STA
Тайминг ОК??
Планировка + P&R
DRC, LVS, PEC
Post-layout STA
Тайминг OK?
Финальный проект
спецификация
да
да
нет
нет

## Slide 9: Проблемы реального маршрута проетирования
Новые виды верификации
  Моделирование на уровне транзакций, использование утверждений (Transactions, assertions)
  Статический анализ кода
Анализ шумов, смешанные сигналы
Разработка ограничений
Учет трассировочных ресурсов
Проектирование с учетом энергопотребления и целостности сигнала (SI)
Сложная иерархическая планировка
Проектирование для производства (DFT,DFM, DFY)

## Slide 10: Проектные операции и средства
Операции при проектировании СБИС можно разделить еще по типам действий независимо от уровня представления схемы
Средства синтеза
Средства управления данными
Средства оптимизации
Средства верификации
HDL
Лог. синтез
Физ. синтез
Тайминг
DRC
LVS
ERC
Логика
    Производительность (performance), Мощность (power), Площадь (area) - PPA
  Data management , Tool integration , Version management

## Slide 11: Открытый маршрут

## Slide 12: Кризис проектирования
Проектирование ASIC на передовых техпроцессах:
Огромные барьеры стоимости, экспертизы, риска
Сложно оценить SWaP*, "PPA** своих проектных идей
Коммерческие решения:
- сложное ПО с 1000 команд
- Ориентация коммерческих заказчиков
- пользователь-эксперт
множество ручных операций
Попытки получить наилучший результат
size-weight-and-power
power-performance-area
стоимость изготовления – находилась примерно на одном уровне, либо росла в разумных пределах
но стоимость РАЗРАБОТКИ кремния находится вне контроля.
стоимость САПР (100k$/year) + разработчики

## Slide 13: Открытые маршруты
Несколько попыток собрать множество разнородных академических пакетов в единое решение, которое будет эффективно реализовывать:
преобразование RTL-модели в топологию (GDS II)
В 2018 году инициатива DARPA по разработке новой экосистемы разработки электроники
В 2020 – OpenMPW от Google и Skywater для свободного выпуска чипов
Камкин А.С., Смолов С.А., Чупилко М.М. Сравнение открытых маршрутов проектирования цифровой аппаратуры: qFlow, OpenLANE, Coriolis, SymbiFlow. Труды ИСП РАН, том 33, вып. 6, 2021 г., стр. 111-130

## Slide 14: OpenLane
Восемь запусков, 40 слотов в каждом шаттле, бесплатно для разработчиков полностью открытых проектов ИС и IP.
SkyWater 130 нм PDK с открытым исходным кодом
OpenLane - компилятор RTL в GDS, на основе OpenROAD, аналог GNU компилятор ПО, но для аппаратуры!!.
Автоматическая генерация аппаратное представление без необходимости детализации.
Запуск доступен для «всех»!

## Slide 15: Проблемы с OpenSource
Требуется определенные навыки работы с Linux, git и открытым ПО
чем выше навыки разработки, тем лучше: управление OpenLane – make, shell, python, tcl + json, yaml + ….
знакомство с контейнеризацией/виртуализацией
Короткая версия инструкции по установке:
Get Docker
Get Python 3.6
Get git
Get GNU Make
cd $HOME
git clone https://github.com/The-OpenROAD-Project/OpenLane
cd OpenLane
make
make test или make mount
./flow.tcl –design xtea
Полная версия инструкции по установке:
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/getting_started/installation.html

## Slide 16: Внутри OpenLane
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/reference/interactive_mode.html

## Slide 17: OpenROAD
OpenLane не отдельный пакет! Это набор скриптов, предназначенный для максимальной автоматизации процесса использования сторонних открытых программ – и ключевая среди них OpenROAD
OpenROAD – свободная реализация аналог таким систем как Innovus/IC Compiler
Два поддерживаемых режима – OpenLane
и OpenROAD-flow-scripts – много, очень много tcl
Open-Source PDKs
реальные:
Skywater130 - 130nm
GlobalFoundries180
учебные
Nangate45 - 45nm
ASAP7 - Predictive FinFET 7nm
Proprietary PDKs
GF180 - 180nm
GF55 - 55nm
GF12 - 12nm
Intel22 - 22nm
Intel16 - 16nm
TSMC65 - 65nm

## Slide 18: Автоматизированный синтез

## Slide 19: Спецификация
Спецификация |  |  |  |  |  |  |  | 
Описание функционала |  |  |  |  |  |  |  | 
Схема должна включать освещение при нажатии кнопки или запрашивать подзарядку при низком заряде батареи |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Описание параметра | Мин | Тип |  | Макс |  | Ед. | 
1. | Процесс | 3.3V IO, SAED 90nm |  |  |  |  |  | 
2. | Напряжение | 1.08 |  | 1.2 |  | 1.32 |  | В
3. | Температура | -40 |  |  |  | 125 |  | 0C
4. | Мощность |  |  |  |  | 100 |  | мВт
5. | Площадь |  |  |  |  | 2 |  | мкм2
6. | Частота | 1 ГГц |  |  |  |  |  | 
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
Спецификация - это список целей, которые должны быть достигнуты в данном проекте.
Описание функционала (поведение) должно быть переведено на язык описания аппаратуры (HDL), понятный инструментам EDA.
Описание на уровне RTL используется в качестве входных данных
  if button1_pressed if (battery_charge > 10)
  turn_on_light();
  else
  prompt_for_recharge();

## Slide 20: Условия функционирования/рабочие условия (Operating Conditions)
Характеристики зависят от условий работы (operating conditions)
Характеристики могут меняться в следствие
Вариаций техпроцесса (Process)
Изменения напряжения (Voltage)
Изменения температуры (Temperature)
Необходим анализ работы проекта при различных комбинациях P, V, T (PVT corners)
Fast , 1.08V, 125C
Slow, 1.2V, 125C
Вариации техпроцесса : Fast (минимальные задержки), Slow (максимальные) и типичные
Спецификация |  |  |  |  |  |  |  | 
Описание функционала |  |  |  |  |  |  |  | 
Схема должна включать освещение при нажатии кнопки или запрашивать подзарядку при низком заряде батареи |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Описание параметра | Мин | Тип |  | Макс |  | Ед. | 
1. | Процесс | 3.3V IO, SAED 90nm |  |  |  |  |  | 
2. | Напряжение | 1.08 |  | 1.2 |  | 1.32 |  | В
3. | Температура | -40 |  |  |  | 125 |  | 0C
4. | Мощность |  |  |  |  | 100 |  | мВт
5. | Площадь |  |  |  |  | 2 |  | мкм2
6. | Частота | 1 ГГц |  |  |  |  |  | 
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….

## Slide 21: Проектные ограничения
Характеристика проекта обычно описываются через ограничения (design constraints)
Проектные ограничения описанные в специальном формате (SDC) являются входными данным для синтеза
Мощность ≤ 100 мВт
Площадь < 2 мкм2
Частота > 1 ГГц
Спецификация |  |  |  |  |  |  |  | 
Описание функционала |  |  |  |  |  |  |  | 
Схема должна включать освещение при нажатии кнопки или запрашивать подзарядку при низком заряде батареи |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Описание параметра | Мин | Тип |  | Макс |  | Ед. | 
1. | Процесс | 3.3V IO, SAED 90nm |  |  |  |  |  | 
2. | Напряжение | 1.08 |  | 1.2 |  | 1.32 |  | В
3. | Температура | -40 |  |  |  | 125 |  | 0C
4. | Мощность |  |  |  |  | 100 |  | мВт
5. | Площадь |  |  |  |  | 2 |  | мкм2
6. | Частота | 1 ГГц |  |  |  |  |  | 
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….
…. | …. | …. |  | …. |  | …. |  | ….

## Slide 22: Логическая схема
Схема состоит из цифровых стандартных ячеек и IP-блоков Библиотеки стандартных ячеек и IP-блоков должны быть предоставлены как входные данные при синтезе
Цифровые стандартные ячейки
Сложнофункциональный (Intellectual property (IP)) блок
RAM

## Slide 23: Данные для логического синтеза
Логический
синтез
Библиотека стандартных ячеек
Логическая схема
Разработка RTL
Проектные ограничения
Спецификация
Строительные блоки (библиотека)
Библиотека IP-блоков

## Slide 24: Главные компромиссы оптимизации
Процесс проектирования схемы – компромисс между временными параметрами, мощностью и занимаемой схемой площадью
Временная оптимизация
  Цель: маленькие задержки
Оптимизация мощности
  Цель: низкая потребляемая мощность
Оптимизация площади
  Цель: маленькая площадь
Ячейка | Мощность
 | 2
 | 2.5
 | 3
a
b
c
d
e
y
Полная мощность:~6
a
b
c
d
e
y
Полная мощность:~5
Одинаковая функция: Y=a+b+c+d

## Slide 25: Временной анализ и ограничения

## Slide 26: Компромисс характеристик проекта (design trade-off)
макс
Мощность
мин
мин
Задержка
макс
При автоматизированном синтезе обычно расчитывается задержка (вместо частоты)
•
•
•
•
•
•
Оптимум?
Мощность ≤ 100 мВт
Площадь < 2 мкм2
Частота > 1 ГГц или
Задержка < 1 нс

## Slide 27: Задержка пути
b
a
c
d
e
y
t=1n
t=2n
t=0.5n
tdelay=3.5n
trise
CL
td
td ~ trise, CL
trise 10ps – 120ps
Cload 10fF – 50 fF
td ~ f(PVT) !
Process: TT, FF, SS, etc.
Voltage: ∓10%
Temperature: -40⌯1250C
P:SS
V:0.9
T:-40
P:TT
V:1.2
T:125

## Slide 28: Расчет задержки
b
a
c
d
e
y
t1=f(t2,c1)
t2d
t2e
tfy
t3=f(t2e,c3)
t2=f(t2d,t2c,c2)
C1
C2
C3
ttotal= f(t2a,t2b,t2c,C1,C2,C3)
t2a
t2b
t2c
Для выбранного PVT
Работоспосбность схемы может быть гарантирована только при отсутствии нарушений временных ограничений для всех путей и PVT углов!

## Slide 29: Временные отчеты

## Slide 30: Отчеты
1. STA – на всех основных этапах!
2. Основные метрики WNS/
TNS – worst/total negative slack
3. slack - запас на выполнения ограничения
Частота 1 ГГц / задержка 0,999 нс: slack = 1 пс
4. Одновременно анализируется мощность,
площадь
5. Анализ проводится для нескольких PVT-углов

## Slide 31: Отчеты
В отчете расчитывается два времени:
Arrival – фактическое прохождение сигнала по схеме
Определяется задержкой вентилей и цепей + [внешнее ограничение]
Required требуемое:
T – setup – [output] – [uncertainty]

## Slide 32
Быстродействия и ограничения
Основное ограничение
  В синхронной схеме, сигналы на входах регистров долэны удовлетворять требованиям setup/hold
Если задержка (tpd) > Tclock то требование setup не соблюдается в точке B
Если кратчайший путь (tсd) < thold то требование hold в DFF2
D
Q
CLK
DFF2
Комбинационная схема
Clock
Задержка
B
A
D
Q
CLK
DFF1
Харрис/Харрис – раздел 3.5!

## Slide 33
Типы путей
D
Q
CLK
DFF
D
Q
CLK
DFF
Существует 4 типа путей в тактируемых схемах
От входа до регистра
Clock
От регистра до выхода
От регистра до регистра
От входа до выхода
Комбинационная схема

## Slide 34
Тактируемая схема
Для облегчения постановки ограничений, считается, что проект тактируется единым сигналом синхронизации.
Внешняя логика считается виртуальной, для того, чтобы использовать однообразные ограничения для всех частей схемы.
D
Q
CLK
DFF
Проектируемая схема
D
Q
CLK
DFF
Clock
Clock

## Slide 35
Ограничение быстродействия: Setup/Hold
D
Q
CLK
DFF
Clock
D
Q
CLK
DFF
Clock
Межрегистровые схемы ограничены периодом тактового сигнала и требованиями setup/hold регистров
Для расчета задержек схем на входах/выходах необходимо предоставить задержки виртуальной внешней логики.

## Slide 36
D
Q
CLK
DFF
Clock
D
Q
CLK
DFF
Clock
Период сигнала: Tclk = 10ns
Время setup DFF: tsetup =2ns
Delaymax= Tclk – tsetup=8ns
Delayin=1ns
Delayout=3ns
Delaymax= Tclk – tsetup – Delayin=7ns
Delaymax= Tclk – tsetup – Delayout=5ns
Ограничение быстродействия: Пример
create_clock -period 10 [get_ports Clk]
set_input_delay -max 1 -clock Clk [get_ports IN]
set_output_delay -max 3 -clock Clk [get_ports OUT]

## Slide 37
Ограничение быстродействия: Моделирование тактового сигнала
Design Compiler считает что тактовый сигнал идеален
Дерево синхронизации строится на этапе топологического проектирования
Чтобы получить реалистичный проект, необходимо моделировать запаздывание тактового сигнала
CLK
D_In
Логическая схема
CLK
D_In
Схема после синтеза топологии
D
Q
CLK
FF2
D
Q
CLK
FF1
D
Q
CLK
FF1
D
Q
CLK
FF2

## Slide 38
Пример моделирования неоднозначности тактового сигнала
Setup = 2ns
0
5
10
Период сигнала: Tclk = 1ns
Время setup DFF: tsetup =100ps
Минимальная задержка комбинационной схемы
Неоднозначность
D
Q
CLK
DFF
D
Q
CLK
DFF
Clock
set_clock_uncertainty -setup 0.15 [get_clocks CLK]

## Slide 39
Моделирование задержки тактового сигнала
Задержка бывает двух типов:
  Задержка источника: задержка тактового сигнала от его источника до входных портов схемы (полезна когда устройство генерации синхроимпульсов не является частью схемы)
  Задержка цепей: средняя задержка распространения тактового сигнала внутри схемы
D
Q
CLK
DFF
D
Q
CLK
DFF
Clock
Clock
Задержка цепей
Задержка источника
Источник
3ns
1ns
set_clock_latency -source -max 3 [get_clocks CLK]
set_clock_latency -max 1 [get_clocks CLK] ;# pre layout
# set_propagated_clock [get_ports CLK] ;# post layout

## Slide 40
Моделирование тактового импульса
Задержка
Неоднозначность
Распространение
Неоднозначность = jitter + skew + margin
Идеальный
Смоделированный

## Slide 41
Комбинационные схемы
Иногда схема не содержит в себе регистров
И нет тактового сигнала
Проектируемая схема
Комбинационная схема

## Slide 42
Комбинационные схемы (2)
Комбинационная схема помещается в то же окружение, что и тактируемые схемы
Для этого окружения определяется абстрактный тактовый сигнал, называемый виртуальным
Заданием периода этого сигнала, задержек входов и выходов можно контролировать задержку комбинационной схемы
Clock
Комбинационная схема
Delayin=1ns
Delayout=3ns
Delaymax= Tclk– Delayin – Delayout=7ns

## Slide 43: Библиотека

## Slide 44: Физическая структура стандартной ячейки (1)
Топология стандартной ячейки полностью зависит от задач, решаемых при проектировании
Из-за того, что уменьшение площади под разводку более выгодно, чем уменьшение размеров ячеек при минимизации размеров кристалла, то предпочтительнее проектировать ячейки, удобные для работы программы создания межсоединений.

## Slide 45: Физическая структура стандартной ячейки : Unit Tile
При размещение используется горизонтальная и вертикальная сетка
Все ячейки библиотеки создаются кратными размеру «unit tile» ячейки
FF
BUF
INV
NOR
unit tile (site)

## Slide 46: Физическая структура стандартной ячейки (2)
Ячейки располагаются в рядах, рядом друг с другом.
Одну группу ячеек (ряд) продолжает другая группа.
Ячейки на соседних рядах переворачиваются с целью использования одной шины питания.
INV1
VSS
VDD
AND2
VSS
VDD
DFFSR1
VSS
VDD
AOI221
VSS
VDD
JKFF
VSS
VDD
Ряды для размещения
BUF2B
VDD
VSS
VDD
VSS
INV1
VDD
VSS
NOR3
VDD
VSS
XOR2
VDD
VSS
INV1
VDD
VSS
NA21
VDD
VSS
MUX21

## Slide 47: Физическая структура стандартной ячейки (3)
VDD
VSS
W1
W1
W2
W3
W4
H
Параметр | Обозначение
Высота ячейки | H
Ширина шины питания | W1
Вертикальная сетка | W2
Горизонтальная сетка | W3
Высота N-кармана | W4
Notes: 47

## Slide 48: Физическая структура стандартной ячейки (4)
Все вертикальные размеры в ячейках зафиксированы:
  Высота ячейки
  Высота N-кармана
  Ширина шины
Горизонтальный размер ограничен вертикальной сеткой
  Ячейки должны быть кратны размерам сетки
Размещение пинов очень важно для трассировки
  Пины должны располагаться в вершинах сетки
  Расстояние между пинами должно обеспечивать соединение без DRC ошибок

## Slide 49: Результаты работы
Два типа результатов:
  Данные: views, файлы
    Требуются для маршрута проектирования или процесса, в котором будут использоваться ячейки
    Документация, отчеты и т.д.
    Требуются людям, использующим библиотеку и которые уже знакомы с библиотекой

## Slide 50: Необходимые данные для маршрута
Модели логической структуры ячейки, содержащие логическую функцию ячейки, пины, площадь, информация о временных параметрах, мощности
Используются для проектирования схем, получения информации о временных параметрах, мощности и оптимизации площади
Код описания структуры ячейки
Моделирование описания
Логический синтез
Формальная верификация
(RTL Vs Gates)
STA до топологии
Удовл. временные ограничения?
Планировка,
Размещение и трассировка
Формальная верификация
(Layout vs.synthesized Netlist)
Моделирование после топологии
Удовл.временные ограничения?
Процесс проектиро-вания закончен
Спецификация
да
да
нет
нет
Библиотека ячеек
Модель физической структуры ячейки (Abstract view): размер ячейки, расположение пинов, направление пинов
Используются для физического синтеза
Модель физической структуры ячейки : Оригинальная топология ячейки
Используется создания топологии конечного проекта
Описание структуры ячейки: Поведенческое описание (Verilog) и на транзисторном уровне (SPICE)
Используется для моделирования окончательного проекта на требуемом уровне

## Slide 51: Логическая модель ячейки
Логическая модель ячейки создается путем ее характеризации
Модель ячейки содержит
  Имя ячейки, пины, направления пинов
  Функциональность
  Временные параметры
  Параметры потребляемой мощности
  Другие необходимые для EDA программы параметры
    Емкости пинов
    И т.д.
Z
A
B
Функциональность
Параметры

## Slide 52: Цель характеризации
0
.
7
0
.
5
0
.
2
0
.
1
.
023
.
047
.
065
.
078
.
091
output cap
slew
0
.
7
0
.
5
0
.
2
0
.
1
.
023
.
047
.
065
.
078
.
091
output cap
slew
При характеризации рассчитываются параметры ячейки (например: задержка, выходной ток) в зависимости от входных переменных : выходная нагрузка, входной фронт, и т.д.
Характеризация проводится для различных комбинаций рабочих условий: процесс, напряжение, температура (называемых PVT углами).
Iout
Cchar
Входной фронт
0
.
7
0
.
5
0
.
2
0
.
1
.
023
.
047
.
065
.
078
.
091
Выходная емкость
фронт
Process: Typical Temp: 25o
Voltage: 1.2v
Process: Slow Temp: -40o
Voltage: 1.08v
Process: Fast Temp: 125o
Voltage: 1.32v

## Slide 53
Спецификация и документация библиотек
Требования быстродействия
  Скорость
  Площадь
  Мощность
Краевые случаи
Процесс | TT | SS | FF
Напряжение питания [V] | 1.0 | 0.9 | 1.1
Температура [oC] | 25 | 125 | -40
Список ячеек
Функциональность
Логика,
Буферы, Инверторы,
Триггеры,
Мультиплексоры
………
1x, 2x, 3x, …
Для различных нагрузок
Нагрузочная способность
Notes: 53

## Slide 54
Процесс и окружающие условия
Стандартные ячейки характеризуются по следующим параметрам
  Разброс питания
  Вариации процесса
  Температурный
  разброс
Медленный
Быстрый
NMOS
Медленый
Быстрый
PMOS
SS
FS
FS
FF
TT
Notes: 54

## Slide 55
Условия характеризации
Название
Процесс
(NMOS proc. – PMOS proc.)
Температура (T)
Напряжение (V)
Примечание
TTNT1p20v
Typical - Typical
25
1.2
Typical corner
SSHT1p08v
Slow - Slow
125
1.08
Slow corner
FFLT1p32v
Fast - Fast
-40
1.32
Fast corner
FFHT1p32v
Fast - Fast
125
1.32
High leakage corner
SSLT1p32v
Slow - Slow
-40
1.32
Low temperature corners
SSLT1p08v
Slow - Slow
-40
1.08
Низкое напряжение
TTNT0p80v
Typical - Typical
25
0.80
SSHT0p70v
Slow - Slow
125
0.70
FFLT0p90v
Fast - Fast
-40
0.90
FFHT0p90v
Fast - Fast
125
0.90
SSLT0p90v
Slow - Slow
-40
0.90
SSLT0p70v
Slow - Slow
-40
0.70
Notes: 55

## Slide 56: Файл логической модели библиотечной ячейки
Synopsys Liberty Format (.lib)
  Библиотека (.lib) – текстовый файл
  Содержание:
    Функция ячейки
    Задержки
    Rise/Fall времена
    Площадь ячейки
    Направления пинов
    Емкости пинов
    и т.д.
library (Digital_Std_Lib) {
technology (cmos);
delay_model : table_lookup;
cell(AND2) {
area : 2;
pin(A) {
direction : input;
}
pin(B) {
direction : input;
}
pin(Z) {
direction : output;
function : "A*B";
  timing() {
  related_pin : “A" ;
  timing_type : "combinational" ;
  cell_rise(…) { values("1.0020, 1.1280"}
  rise_transition(…) { values("0.2069, 0.3315"}
  cell_fall(…) { values("1.0720, 1.2060"); }
  fall_transition(...) { values("0.2187, 0.3333"); }
  }
  }
} /* end of cell */
} /* end of library*/
Notes: 56

## Slide 57
Пример технологической библиотеки
cell ( OR2_4x ) {
area : 8.000 ;
pin ( Y ) {
direction : 2;
timing ( ) {
related_pin : "A" ;
timing_sense : positive_unate ;
rise_propagation (drive_3_table_1) {
values ("0.2616, 0.2711, 0.2831,..)
}
rise_transition (drive_3_table_2) {
values ("0.0223, 0.0254, ...)
. . . .
function : "(A | B)";
max_capacitance : 1.14810 ;
min_capacitance : 0.00220 ;
}
pin ( A ) {
direction : 1;
capacitance : 0.012000;
. . . .
Название
Площадь
КТО
Электрические характеристики
Функция выхода
Y = A | B
t
A
B
Y
Формат Liberty (*.lib)
.30
.10
.01
Load
2 = выход; 1 = вход

## Slide 58
Как связаны углы и ограничения?
Пример вопроса с собеседования от Юрия Панчула:
  С производства пришли два чипа. Мы знаем, что в одном есть небольшое нарушение по setup, а в другом небольшое нарушение по hold. Как можно вернуть их работоспосбность?
Notes: 58

## Slide 59: Маршрут характеризации
Программа характеризации
Временная характеризация
(transition, delay, setup, hold, recovery, removal times)
Мощностная характеризация
(dynamic power, leakage)
Отхарактеризованная библиотека
(*.LIB, *.DB,)
Нетлисты после экстракции
Данные по функциональности ячеек
Задача на характеризацию
Другие параметры характеризации
(noise, variability, etc.)

## Slide 60: (Abstract) вид ячейки
Вид «Abstract» содержит только минимальное количество данных, необходимых для размещения и трассировки.
Металлические пины
A
B
Y
NAND_1
GND
VDD
Abstract View
Топология
B
VDD
GND
Y
A
Notes: 60

## Slide 61: Содержимое (Abstract) вида
Вид «Abstract» содержит физическую информацию о стандартных и макро ячейках, необходимых для процесса размещения.
Референсная точка (обычно 0,0)
Размер
“bounding box”
VDD
GND
A
B
Y
NAND_1
Blockage- поле
Симметрия
(X, Y, or 90º)
⌟
Пины (направление, слой и форма)

## Slide 62: Library Exchange Format (LEF)
LEF – текстовый формат. Файл формата LEF содержит физическую абстрактную модель ячейки
  Размеры ячейки
  Геометрию пинов
  Blockage области
  Информация об
  антенна-эффекте у пинов
  …
MACRO single_port_bbb
CLASS BLOCK ;
FOREIGN single_port_bbb ;
ORIGIN 0 0 ;
SIZE 774 BY 547 ;
SYMMETRY X Y R90 ;
PIN OUT
DIRECTION INPUT ;
USE SIGNAL ;
PORT
LAYER M3 ;
RECT 420.180 625.650 420.960 625.810 ;
END
END OUT
OBS
LAYER M1 ;
RECT 0.000 0.000 774.000 547.000 ;
END
END single_port_bbb
Notes: 62