## Slide 1: Конечные автоматы

## Slide 2: Конечные автоматы. Автомат Мура
Входы
Логика
переходов
Текущее
состояние
Выходная
логика
Выходы

## Slide 3: Конечные автоматы. Автомат Мили
Входы
Логика
переходов
Текущее
состояние
Выходная
логика
Выходы

## Slide 4: Конечные автоматы

## Slide 5: Конечные автоматы. Verilog HDL
module my_fsm
(
…
);
reg [1:0] STATE;
always @(posedge CLK) begin
if (RST)
STATE <= 2’d0;
else begin
case (STATE)
2'd0: if (IN == 1'b1) STATE <= 2'd2;
else STATE <= 2'd1;
2'd1: if (IN == 1'b1) STATE <= 2'd3;
else STATE <= 2’d2;
...
endcase
end
end
endmodule

## Slide 6: Упражнение: кодовый замок
wire [3:0] key_db;
sync_and_debounce # (.w (4), .depth (debounce_depth))
i_sync_and_debounce_key
(clk, reset, ~ key_sw, key_db);
...
wire shift_strobe;
strobe_gen # (.w (shift_strobe_width)) i_shift_strobe
(clk, reset, shift_strobe);
Модуль для устранения
дребезга кнопок
Модуль для генерации
стробирующего сигнала

## Slide 7: Упражнение: кодовый замок
wire [3:0] out_reg;
shift_register # (.w (4)) i_shift_reg
(
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe ),
.in ( key_db [3] ),
.out_reg ( out_reg )
);
assign led = ~ out_reg;
4-х битный сдвиговый регистр
Если поднят «редкий» стробирующий сигнал,
в регистр вдвигается значение: нажата кнопка или нет.
Значение регистра выведено на светодиоды

## Slide 8: Упражнение: кодовый замок
8-х битный счетчик числа стробов
Счетчик увеличивается каждый раз, когда значение
стробирующего сигнала равно единице.
wire [7:0] shift_strobe_count;
counter # (8) i_shift_strobe_counter
(
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe ),
.cnt ( shift_strobe_count )
);

## Slide 9: Упражнение: кодовый замок
Конечный автомат Мура
Логика переходов:
wire out_moore_fsm;
moore_fsm i_moore_fsm (
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe ),
.a ( out_reg [0] ),
.y ( out_moore_fsm )
);
Если конечный автомат в
состоянии “S2”, то выход
out_moore_fsm равен “1”.
Как долго конечный автомат может находиться в состоянии S2?

## Slide 10: Упражнение: кодовый замок
Конечный автомат Мура
wire out_moore_fsm;
moore_fsm i_moore_fsm (
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe ),
.a ( out_reg [0] ),
.y ( out_moore_fsm )
);
wire [3:0] moore_fsm_out_count;
counter # (4) i_moore_fsm_out_counter (
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe & out_moore_fsm ),
.cnt ( moore_fsm_out_count ) );
Счетчик, который срабатывает
по стробирующему сигналу и
выходу конечного автомата Мура

## Slide 11: Упражнение: кодовый замок
Конечный автомат Мили
Логика переходов:
Если конечный автомат в
состоянии “S1” И если входное значение равно “1”, то выход out_mealy_fsm равен “1”.
wire out_mealy_fsm;
mealy_fsm i_mealy_fsm (
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe ),
.a ( out_reg [0] ),
.y ( out_mealy_fsm )
);

## Slide 12: Упражнение: кодовый замок
Конечный автомат Мили
wire out_mealy_fsm;
mealy_fsm i_mealy_fsm (
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe ),
.a ( out_reg [0] ),
.y ( out_mealy_fsm )
);
wire [3:0] mealy_fsm_out_count;
counter # (4) i_mealy_fsm_out_counter (
.clk ( clk ),
.reset ( reset ),
.en ( shift_strobe & out_mealy_fsm ),
.cnt ( mealy_fsm_out_count )
);
Счетчик, который срабатывает
по стробирующему сигналу и
выходу конечного автомата Мили

## Slide 13: Упражнение: кодовый замок
Модифицируйте конечный автомат Мура так, чтобы он распознавал последовательность входного сигнала «1, 0, 1, 1, 0».
Модифицируйте конечный автомат Мили так, чтобы он распознавал последовательность входного сигнала «1, 0, 1, 1, 0».

## Slide 14: Конечные автоматы. Источники информации
Материалы для это части презентации взяты из материалов:
  Clifford E. Cummings The Fundamentals of Efficient Synthesizable Finite State Machine Design using NC-Verilog and BuildGates
  Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I
Примеры кода из статьи приводятся на SystemVerilog! Обратите на это внимание! Тоже самое применимо и для Verilog кроме enum.

## Slide 15: Конечные автоматы. Кодирование
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 16: Конечные автоматы. Требования к описанию FSM
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I
Описание конечного автомата должно быть легко модифицируемым.
Описание конечного автомата должно быть компактным.
Описание конечного автомата должно быть легким для понимания.
Описание конечного автомата должно облегчать отладку.
Описание конечного автомата должно давать эффективные результаты синтеза.
Больше кода = больше ошибок

## Slide 17: Конечные автоматы. One Always Block FSM
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 18: Конечные автоматы. Two Always Block FSM
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 19: Конечные автоматы. Three Always Block FSM coding style
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 20: Конечные автоматы. Four Always Block FSM
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 21: Конечные автоматы. Enum. Только для SystemVerilog!
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 22: Конечные автоматы. Регистр состояния
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 23: Конечные автоматы. Читаемость
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 24: Конечные автоматы. Петля в графе состояний
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 25: Конечные автоматы. Значения по умолчанию
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 26: Конечные автоматы. Сравнение способов кодирования
Clifford E. Cummings Finite State Machine (FSM) Design & Synthesis using SystemVerilog - Part I

## Slide 27: Упражнение: игра
Есть игровое устройство с 4 индикаторами на HEX.
На каждом циклически изменяется выводимое значение с счетчика.
Изменение счетчика останавливается при зажатии соответствующей кнопки. Для HEX0 это key[0]. Для HEX1 это key[1] и т.д.
Необходимо модифицировать упражнение добавив к нему конечный автомат. У упражнения есть несколько уровней сложности.

## Slide 28: Упражнение: игра, первый уровень
Цель игры набрать на индикаторах последовательность цифр заданную в проекте. Например, 7489. Если игрок правильно набрал последовательность то он выиграл.
Изменение значений на индикаторе останавливается при нажатии на соответствующую кнопку. И не начинается заново до начала новой игры.
Остановка индикаторов возможно только в порядке от младшего к старшему. То есть если не остановился HEX0 нет реакции на key[1] key[2] key[3].
Как только останавливают все 4 индикатора то последовательность цифр сравнивается с этой которую должен был выбрать игрок и выводится сообщение о том проиграл или выиграл игрок.
Если при выводе результата игры на индикаторы нажать любую кнопку игра начнется заново.

## Slide 29: Упражнение: игра, второй уровень
Измените логику работы конечного автомата так чтобы неправильная последовательность нажатия кнопок приводила к завершению игры. То есть если нажать key[1] раньше key[0]. Игра завершится поражением.

## Slide 30: Упражнение: игра, третий уровень
Добавьте дополнительные модули генерации стробов для того чтобы скорость изменения индикаторов была разной.
Чем старше номер индикатора тем быстрее меняются цифры.

## Slide 31: Упражнение: игра, четвёртый уровень
Хорошо если бы цифры менялись на индикаторах не последовательно а случайно.
Модифицируйте модуль счетчика так чтобы значения из него генерировались по псевдослучайной последовательности.

## Slide 32: Генерация псевдослучайной последовательности чисел в RTL
Материалы для это части презентации взяты из лекции Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog
В прошлом году про генератор чисел читал лекцию Илья Кудрявцев из Самарского университета. Очень интересно, посмотрите. https://youtu.be/8lYVOb2JZOU?t=7622

## Slide 33: Генерация псевдослучайной последовательности чисел в RTL
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 34: Генерация псевдослучайной последовательности чисел в RTL
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 35: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 36: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 37: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 38: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 39: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 40: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 41: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 42: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 43: Linear Feedback Shift Register
Patrick Schaumont ECE 4514 Digital Design II Lecture 6: A Random Number Generator in Verilog

## Slide 44: Спасибо за внимание.